ÚZEMNÍ PLÁN

OSTROVAČICE

Pořizovatel:	 Městský úřad Rosice,

Odbor územního plánování

Orgán územního plánování:	Městys Ostrovačice

Schvalující orgán:			Zastupitelstvo městyse Ostrovačice

Projektant:				Ing. arch. Ivo Motl

BRNO, červenec 2009

OBSAH  TEXTOVÉ  ČÁSTI

1.	Vymezení zastavěného území	3

1.1 	Vymezení řešeného území	3

1.2 	Zastavěné území	3

2.	Koncepce rozvoje území městyse, ochrana a rozvoj jeho hodnot	3

2.1	Vlastní koncepce	3

2.2	Ochrana památek	3

2.3	Ochrana přírody	3

3.	Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	3

3.1	Návrh urbanistické koncepce	3

3.2	Vymezení zastavitelných ploch	3

3.3	Vymezení ploch přestavby	5

3.4	Vymezení systému sídelní zeleně	5

4.	Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování	5

4.1	Návrh koncepce dopravy	5

4.2	Návrh koncepce občanské infrastruktury	5

4.3	Zásobování pitnou vodou	5

4.4	Odvádění a čištění odpadních vod	5

4.5	Hydrologické poměry	5

4.5.1	Vodní toky	5

4.5.2	Vodní nádrže	5

4.5.3	Povrchový odtok a eroze	5

4.5.4	Odvodnění	6

4.6	Energetika	6

4.6.1	Zásobování plynem	6

4.6.2	Zásobování elektrickou energií	6

4.6.3	Teplofikace	6

5.	Koncepce uspořádání krajiny	6

5.1	Koncepce uspořádání krajiny	6

5.2	Územní systémy ekologické stability (ÚSES)	6

5.3	Prostupnost krajiny	6

5.4	Ochrana před povodněmi	6

5.5	Rekreace	6

5.5.1.	Individuální rekreace	6

5.5.2.	Rodinná rekreace	7

5.5.3.	Hromadná rekreace	7

5.5.4.	Pěší turistika a cykloturistika	7

5.5.5.	Tělovýchova a sport	7

5.6.	Dobývání nerostů	7

5.7.	Civilní obrana	7

5.7.1	Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní	7

5.7.2	Zóny havarijního plánování	7

5.7.3	Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události	7

5.7.4	Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování	7

5.7.5	Skladování materiálu civilní obrany a humanitární pomoci	7

5.7.6	Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné území a zastavitelná území obce	8

5.7.7	Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události	8

5.7.8	Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území	8

5.7.9	Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií	8

6.    Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití	9

6.1	Bydlení	9

6.1.1    BH – bydlení hromadné	9

6.1.2.   BI – bydlení individuální v rodinných domech	10

6.2	Občanské vybavení	10

6.2.1    OK – Plocha komerčních zařízení	11

6.2.2    OV – Plocha veřejné vybavenosti – školství	11

6.2.3    OV – Plocha veřejné vybavenosti – veřejná správa a administrativa	11

6.2.4    OV – Církevní stavby a zařízení	11

6.2.5    OH – Plocha pro veřejná pohřebiště a související služby	12

6.2.6    OS – Plocha pro tělovýchovu a sport	12

6.3	Výroba a sklady	12

6.3.1    VZ – Plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu	13

6.3.2   VP – Plocha pro průmyslovou výrobu a sklady	13

6.3.3    VD – Plocha pro drobnou výrobu a výrobní služby	13

6.3.4   SP – Plocha smíšená výroby a bydlení	14

6.4	Rekreace	14

6.5	Technická infrastruktura	14

6.5.1   TV – Plocha pro zařízení technické infrastruktury – vodní hospodářství	15

6.5.2    TE – Plocha pro zařízení technické infrastruktury – energetika	15

6.5.3   TO - Plocha pro zařízení technické infrastruktury - technické zabezpečení	15

6.6	Plochy vodní a hospodářské	16

6.6.1   WT – vodní tok	16

6.6.2    W – vodní plocha	16

6.7	Plochy sídelní zeleně	16

6.8	Plochy dopravní infrastruktury	17

6.8.1    D – Plocha dopravní infrastruktury	17

6.8.2    DS – Plocha pro silniční dopravu	18

6.8.3   DX – Plocha pro specifické formy dopravy	18

6.9	Plochy veřejných prostranství	18

6.10	Plochy krajinné zeleně	19

6.11	Plochy lesní	19

6.12	Plochy zemědělské	20

7.	Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření staveb	20

8. 	Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo	21

9.	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů připojené grafické části	22

# 1.	Vymezení zastavěného území

## 1.1 	Vymezení řešeného území

Řešeným územím územního plánu Ostrovačice je celé správní území městyse Ostrovačice.

Správní území městyse Ostrovačice je tvořeno jedním katastrálním územím - katastrální území Ostrovačice o celkové výměře 782,5456 ha.

## 1.2 	Zastavěné území

Zastavěné území městyse Ostrovačice je zakresleno ve všech výkresech grafické části územního plánu Ostrovačice.

# 2.	Koncepce rozvoje území městyse, ochrana a rozvoj jeho hodnot

## 2.1	Vlastní koncepce

Koncepci rozvoje území městyse Ostrovačice je možno charakterizovat jako koncepci sněhové koule – nabalování nových návrhových ploch na stávající zastavěné území.

## 2.2	Ochrana památek

Nemovité kulturní památky nejsou návrhem územního plánu nikterak negativně dotčeny.

## 2.3	Ochrana přírody

Návrhem územního plánu Ostrovačice jsou v plném rozsahu respektovány přírodní hodnoty, zvláště významné krajinné prvky a nadregionální a regionální systém ÚSES.

Při navrhování změn v krajině je nutno postupovat tak, aby se zvyšovala její ekologická 
a estetická hodnota.

# 3.	Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

## 3.1	Návrh urbanistické koncepce

Urbanistická koncepce je prezentována v hlavním výkresu územního plánu a vyjadřuje zásady uspořádání a organizace území městyse.

Vzájemné vztahy ploch s rozdílným funkčním využitím a s rozlišnými požadavky             na kvalitu životního prostředí jsou patrné z hlavního výkresu územního plánu Ostrovačice.

## 3.2	Vymezení zastavitelných ploch

Vymezení zastavitelných ploch je jedním z hlavních úkolů územního plánování.

Vymezení zastavitelných území, včetně jejich zobrazení v hlavním výkresu grafické části územního plánu, tvoří jednu z nejdůležitějších částí územního plánu.

Seznam vymezených zastavitelných ploch:

| poř. číslo plochy | název katastrálního území | kód katastrálního území | označení (název plochy) | výměra v ha | druh využití |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ostrovačice | 716103 | 071 | 0,0573 | Tělovýchova a sport (OS) |
| 2 | Ostrovačice | 716103 | 075 | 0,2241 | Drobná výroba (VD) |
| 3 | Ostrovačice | 716103 | 076 | 0,6344 | Výroba a bydlení (SP) |
| 4 | Ostrovačice | 716103 | 078 | 0,1299 | Technická infrastruktura (TV) |
| 5 | Ostrovačice | 716103 | 079 | 0,0518 | Vodní plocha (W) |
| 6 | Ostrovačice | 716103 | 080 | 0,0513 | Vodní plocha (W) |
| 7 | Ostrovačice | 716103 | 082 | 4,3794 | Výroba a sklady (VP) |
| 8 | Ostrovačice | 716103 | 085 | 0,4260 | Výroba a sklady (VP) |
| 9 | Ostrovačice | 716103 | 086 | 0,2683 | Výroba a sklady (VP) |
| 10 | Ostrovačice | 716103 | 087 | 0,2713 | Výroba a sklady (VP) |
| 11 | Ostrovačice | 716103 | 088 | 1,9321 | Výroba a sklady (VP) |
| 12 | Ostrovačice | 716103 | 089 | 0,2372 | Vodní tok (WT) |
| 13 | Ostrovačice | 716103 | 090 | 0,1455 | Drobná výroba (VD) |
| 14 | Ostrovačice | 716103 | 091 | 0,0673 | Plocha komerčních zařízení (OK) |
| 15 | Ostrovačice | 716103 | 092 | 0,1660 | Výroba a bydlení (SP) |
| 16 | Ostrovačice | 716103 | 093 | 0,9401 | Plocha komerčních zařízení (OK) |
| 17 | Ostrovačice | 716103 | 094 | 0,0620 | Systém sídelní zeleně (Z*) |
| 18 | Ostrovačice | 716103 | 097 | 0,0182 | Technické zabezpečení (TO) |
| 19 | Ostrovačice | 716103 | 099 | 0,7604 | Vodní plocha (W) |
| 20 | Ostrovačice | 716103 | 100 | 0,0395 | Vodní plocha (W) |
| 21 | Ostrovačice | 716103 | 102 | 1,7266 | Plocha komerčních zařízení (OK) |
| 22 | Ostrovačice | 716103 | 103 | 0,3614 | Plocha komerčních zařízení (OK) |
| 23 | Ostrovačice | 716103 | p1 | 0,4090 | Bydlení (BI) |
| 24 | Ostrovačice | 716103 | p2 | 0,2324 | Bydlení (BI) |
| 25 | Ostrovačice | 716103 | p3 | 0,5024 | Bydlení (BI) |
| 26 | Ostrovačice | 716103 | p4 | 0,5185 | Bydlení (BH) |
| 27 | Ostrovačice | 716103 | p5 | 0,1147 | Bydlení (BI) |
| 28 | Ostrovačice | 716103 | p6 | 0,1354 | Bydlení (BI) |
| 29 | Ostrovačice | 716103 | p7 | 0,6959 | Bydlení (BI) |
| 30 | Ostrovačice | 716103 | p8 | 0,2946 | Bydlení (BI) |
| 31 | Ostrovačice | 716103 | p9 | 0,6219 | Bydlení (BI) |
| 32 | Ostrovačice | 716103 | p10 | 4,5969 | Bydlení (BI) |
| 33 | Ostrovačice | 716103 | p11 | 1,4339 | Bydlení (BI) |
| 34 | Ostrovačice | 716103 | p13 | 0,4067 | Bydlení (BI) |
| 35 | Ostrovačice | 716103 | p15a | 1,1728 | Bydlení (BI) |
| 36 | Ostrovačice | 716103 | p15b | 0,1363 | Bydlení (BI) |
| 37 | Ostrovačice | 716103 | p16 | 0,1486 | Bydlení (BI) |
| 38 | Ostrovačice | 716103 | p17 | 0,9155 | Bydlení (BI) |
| 39 | Ostrovačice | 716103 | p18 | 0,2328 | Bydlení (BI) |
| 40 | Ostrovačice | 716103 | P22 | 1,0015 | Bydlení (BI) |

## 3.3	Vymezení ploch přestavby

V rámci řešení územního plánu Ostrovačice nebyly navrženy žádné plochy přestavby.

## 3.4	Vymezení systému sídelní zeleně

94 – Izolační zeleň

Navržená pohledově izolační zeleň mezi stávající neestetickou plechovou halou                 a navrženým bydlením.

# 4.	Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování

## 4.1	Návrh koncepce dopravy

4.1.1 	Nadřazená silniční síť a místní komunikační systém

Všechny silniční komunikace 2. a 3. třídy budou upravovány ve stávajících trasách s odstraněním závad – zkvalitnění povrchu, zlepšení rozhledových poměrů             na křižovatkách s místními komunikacemi, zlepšení úpravy profilu komunikace, zřízení chodníků apod.

Síť místních komunikací je v návrhu doplněna o připojení nově navržených lokalit výstavby.

4.1.2.	Doprava v klidu

Je navrženo zřízení parkoviště v ulici Ríšova (cca 20 stání) a v ulici Žebětínská       u pošty (4 stání).

4.1.3 	Hromadná silniční doprava

Jsou navrženy dvě nové autobusové zastávky v ulicích Říčanská a Veveří.

## 4.2	Návrh koncepce občanské infrastruktury

V oblasti občanské infrastruktury jsou navrženy čtyři nové plochy pro občanské vybavení.

## 4.3	Zásobování pitnou vodou

Vzhledem k nedostatečné kapacitě stávajícího vodního zdroje situovaného na k.ú. Říčany bylo navrženo napojení vodovodní soustavy obcí Ostrovačice a Říčany na soustavu Vírského oblastního vodovodu.

Rozvodné vodovodní řady jsou navrženy tak, aby umožnily zásobování pitnou vodou všem současným i budoucím obyvatelům městyse Ostrovačice.

## 4.4	Odvádění a čištění odpadních vod

Odpadní vody z městyse Ostrovačice jsou přes čerpací stanici odvedeny výtlačným potrubím do kanalizačního systému v Rosicích, který je napojen na ČOV v Tetčicích.

## 4.5	Hydrologické poměry

### 4.5.1	Vodní toky

Všechny vodoteče v řešeném území zůstanou i nadále ve stávajících trasách             a niveletách.  Na stávajících vodních tocích bude prováděna běžná údržba.

Je navrženo obnovení Ostrovačické strouhy jižně od městyse.

### 4.5.2	Vodní nádrže

Jsou navrženy čtyři malé vodní nádrže a jedna retenční vodní nádrž.

### 4.5.3	Povrchový odtok a eroze

Městys Ostrovačice není negativně ovlivňován povrchovým odtokem ani erozí.

### 4.5.4	Odvodnění

Případné zásahy do melioračních zařízení musí být technicky vyřešeny tak, aby nedošlo k narušení funkce odvodňovacích zařízení na přilehlých pozemcích.

## 4.6	Energetika

### 4.6.1	Zásobování plynem

Plynofikace nově navrhovaných lokalit bude provedena napojením na stávající plynovodní řady.

### 4.6.2	Zásobování elektrickou energií

Je navrženo zřízení dvou nových trafostanic. Bylo by vhodné, kdyby trafostanice byly umístěny do objektů.

Zároveň s rekonstrukcí NN bude prováděna rekonstrukce veřejného osvětlení. Komunikace budou osvětleny pomocí samostatných stožárů.

### 4.6.3	Teplofikace

V obci nejsou předpoklady pro zásobování teplem z centrálního zdroje.

# 5.	Koncepce uspořádání krajiny

V této kapitole je řešen koncept uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a civilní obrana.

## 5.1	Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce uspořádání krajiny je stanovena hlavním výkresem územního plánu, kde jsou stanoveny jednotlivé zóny, které nejsou určené k zastavění.

Jsou to tyto zóny:

Z – krajinná a sídelní zeleň

L – les

P – zeleň produkční

U – dopravní infrastruktura

Do nezastavitelného území jsou zahrnuty také všechny prvky ÚSES.

## 5.2	Územní systémy ekologické stability (ÚSES)

Na řešeném území byl vymezen ÚSES dvou hierarchických úrovní, a to regionální             a lokální.

Výměra regionálních biocenter je 92,7551 ha a regionálních biokoridorů 10,4993 ha. Výměra lokálních biocenter je 6,1898 ha a lokálních biokoridorů 7,6214 ha.

## 5.3	Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny není územním plánem snižována. Naopak je zvýšena návrhem nových polních cest. Stávající cestní síť v krajině bude i nadále zachována. Prostupnost krajiny pro pohyb cyklistů, čtyřkolek, koní apod. po nezpevněných cestách bude regulována s ohledem na stabilitu terénu a omezení devastace cest.

## 5.4	Ochrana před povodněmi

V katastrálním území Ostrovačice nejsou vyhlášena žádná záplavová území.

## 5.5	Rekreace

### 5.5.1.	Individuální rekreace

V územním plánu nejsou navrhovány žádné nové rozvojové plochy pro individuální rekreaci – zahrádkářské osady a zahrádkářské chaty. Stávající zahrádkářské osady v řešeném území zůstanou zachovány bez nároků na plošné rozšiřování.

### 5.5.2.	Rodinná rekreace

V územním plánu nejsou navrhovány žádné rozvojové plochy pro individuální rekreaci – chaty. Stávající chatové zahrádkářské osady zůstanou zachovány.

### 5.5.3.	Hromadná rekreace

V územním plánu je navržena rozvojová plocha navazující na stávající areál hotelu. V návaznosti na areál automotodromu je navržena také plocha vhodná pro výstavbu hotelu. Obě tyto plochy jsou v územním plánu vedeny jako OK – plochy komerčních zařízení. Pozemky v okolí Hotelu Motorsport jsou jednou ročně využívány jako kemp návštěvníků závodů Grand Prix ČR – Mistrovství světa silničních motocyklů.

### 5.5.4.	Pěší turistika a cykloturistika

V územním plánu nejsou navrhovány žádné nové turistické trasy.  Jsou zde však navrženy nové cyklotrasy.

### 5.5.5.	Tělovýchova a sport

Pro rozvoj tělovýchovy a sportu je navržena jedna nová plocha bezprostředně navazující na stávající hřiště za sokolovnou. Jedná se o plochu s označením 71.

V rámci plánované úpravy stávajícího školního pozemku je také navržena nová plocha pro sport – školní hřiště.

## 5.6.	Dobývání nerostů

Na katastrálním území městyse Ostrovačice nejsou vymezeny žádné plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů.

## 5.7.	Civilní obrana

Civilní obrana má ve vztahu k územnímu plánu dle č. 380/2002 Sb. §20 tyto požadavky:

### 5.7.1	Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

Řešené území není ohroženo povodní. Záplavové území není vyhlášeno.

### 5.7.2	Zóny havarijního plánování

Zóny havarijního plánování stanovuje krajský úřad , odbor životního prostředí, eviduje a zabezpečuje je HZS JmK v Brně s řešením komplexních opatření, včetně evakuace s ohledem na zák. 353/1999 Sb. a vyhl. 383/1999 Sb., podle které se stanovují zóny ohrožení.

Řešené území je potenciálně zasaženo havárií JE Dukovany – nachází se v bezpečnostní zóně (3. Pásmo, sektor 2 a 3) jaderné elektrárny.

### 5.7.3	Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

Dle směrnic CO je uvažováno s 1,5 m2 plochy na ukrytí 1 obyvatele. Pro výhledový počet obyvatel k r. 2020 (tj. 750), je tedy potřeba 1125 m2 úkrytových ploch. Tyto plochy je možno zajistit ve sklepních prostorech stávajících objektů.

### 5.7.4	Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

Evakuované obyvatelstvo bude ubytováno mimo řešené území.

### 5.7.5	Skladování materiálu civilní obrany a humanitární pomoci

V řešeném území nejsou žádné sklady materiálů CO a humanitární pomoci. Tyto sklady je možno, v případě mimořádné události, zřídit v prostorách školy, sokolovny nebo na úřadě městyse.

### 5.7.6	Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné území a zastavitelná území obce

V řešeném území nejsou ani stávající ani navržené sklady nebezpečných látek.

### 5.7.7	Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události

Záchranné práce budou organizovat složky IZS v součinnosti s orgány městyse.

### 5.7.8	Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

V řešeném území nejsou ani stávající ani navržené sklady nebezpečných látek.

### 5.7.9	Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Nouzově je možno obyvatelstvo zásobovat z individuálních studní, které sloužily jako zdroj vody před vybudováním obecního vodovodu.

V sousedství stávajících i nově navržených komunikací, je nutno dodržet předpisy CO. Musí být zabezpečena jejich nezavalitelnost při rozrušení okolní zástavby. V případě, že zástavba hraničí s těmito komunikacemi, musí být jejich šířka minimálně:

(V1 + V2) / 2 + 6 m

kde V1 a V2 je průměrná výška budov po střešní římsu v m.

Při jednostranné zástavbě se připočítává místo 6 m pouze 3 m.

Přerušená dodávka elektrické energie bude nahrazena dieselagregáty.

# 6.    Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

Tato kapitola stanoví podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného                     a nepřípustného využití, popřípadě podmíněně  přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzita využití pozemků v plochách apod.).

Podmínky využití jednotlivých regulačních zón:

## 6.1	Bydlení

Plochy bydlení jsou situovány v celém urbanizovaném území obce, neboť jde o plochy vyjadřující hlavní a nejdůležitější funkci sídla. Slouží zejména k bydlení a k činnostem vázaným k bytovému fondu. Podíl ploch pro bydlení v celkovém využití plochy převažuje. Plochy bydlení zahrnují pozemky obytných domů, pozemky rodinných domů, pozemky obslužných komunikací vozidlových a pěších, pozemky odstavných stání a parkovacích ploch. Tyto plochy  jsou v hlavním výkresu územního plánu označeny kódy regulačních zón začínajícím velkým B. Tyto zóny bydlení jsou dále členěny na tyto funkční typy:

BH – bydlení hromadné

Jedná se o hromadné bydlení v bytových domech zahrnující bydlení ve vícepodlažních          a vícebytových objektech. Do ploch lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než             1 000 m2. Součástí plochy mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Tyto stavby a zařízení musí být v územní menšině vzhledem k plochám bydlení.

Výška zástavby nepřekračuje 4 nadzemní podlaží včetně využitého podkroví.

BI – bydlení individuální v rodinných domech

Jedná se o bydlení v rodinných domech obklopených soukromou zelení. Do ploch lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m2. Součástí plochy mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Tyto stavby a zařízení musí být v územní menšině vzhledem k plochám bydlení.

V plochách individuálního bydlení existuje možnost chovu drobného hospodářského zvířectva a samozásobitelského pěstování zemědělských produktů. Tato doplňková funkce k bydlení nesmí negativně ovlivňovat ostatní obyvatele. Bydlení je dále možno integrovat s podnikáním a drobnou řemeslnou výrobou - nevýrobními službami s odpovídajícím skladovým zázemím bez negativního vlivu na životní a obytné prostředí.

Výška zástavby nepřekračuje 3 nadzemní podlaží včetně využitého podkroví.

### 6.1.1    BH – bydlení hromadné

Převažující účel využití (hlavní využití)

Plochy bytových domů – bydlení v bytových domech.

Podmíněně přípustné využití

Činnosti a zařízení místní správy a dále pozemky občanské a technické infrastruktury, zejména slouží-li potřebám místních obyvatel. Mohou se zde vyskytnout i plochy veřejné a soukromé zeleně, plochy veřejných prostranství          a přiměřené odstavné plochy a garáže k objektům bydlení.

Doplňkové stavby a zařízení nesmí snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení        a musí být slučitelné s bydlením. Musí sloužit zejména obyvatelům bydlícím v dané ploše a musí být v územní menšině vzhledem k plochám bydlení.

Nepřípustné využití

Veškeré ostatní neuvedené činnosti, zařízení a funkce, zejména ty, které svou zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro obytnou zónu.

Prostorová regulace

Výška zástavby je stanovena na 3 nadzemní podlaží plus využité podkroví.

### 6.1.2.   BI – bydlení individuální v rodinných domech

Převažující účel využití (hlavní využití)

Plochy rodinných domů – bydlení v rodinných domech.

Podmíněně přípustné využití

Činnosti a zařízení místní správy, drobné řemeslné činnosti a zařízení výrobních služeb, nenarušující sousedství a obytnou pohodu a dále pozemky občanské vybavenosti o výměře menší jak 1000 m2 a technické infrastruktury, zejména slouží-li potřebám místních obyvatel. Mohou se zde vyskytnout i plochy veřejné                 a soukromé zeleně, přiměřené odstavné plochy a garáže k objektům bydlení. Přípustný je též chov drobného hospodářského zvířectva a samozásobitelské pěstování a zpracovávání zemědělských produktů v přijatelné míře a rozsahu. Doplňkové stavby a zařízení nesmí snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení 
a musí být slučitelné s bydlením. Musí sloužit zejména obyvatelům bydlícím v dané ploše a musí být v územní menšině vzhledem k plochám bydlení.

Nepřípustné využití

Veškeré ostatní neuvedené činnosti, zařízení a funkce, zejména ty, které svou zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro obytnou zónu.

Prostorová regulace

Výška zástavby je stanovena na 2 nadzemní podlaží plus využité podkroví.

## 6.2	Občanské vybavení

Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu či ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Jsou většinou situovány v blízkosti těžiště osídlení. V hlavním výkresu územního plánu jsou tyto plochy označeny kódy regulačních zón začínajícím velkým O. Zóny občanského vybavení jsou dále členěny na tyto funkční typy:

OK	–  Plocha komerčních zařízení

OV 	–  Plocha veřejné vybavenosti - školství

OV	–  Plocha veřejné vybavenosti – veřejná správa a administrativa

OV	–  Církevní stavby a zařízení

OH	–  Plocha pro veřejné pohřebiště a související služby

OS	–  Plocha pro tělovýchovu a sport

### 6.2.1    OK – Plocha komerčních zařízení

Převažující účel využití (hlavní využití)

Zejména maloobchodní zařízení do 800 m2 prodejní plochy, veřejné stravování         a ubytování. Patří sem i zařízení nevýrobních služeb (kadeřnictví, holičství, kosmetika, opravny atd.…).

Podmíněně přípustné využití

Nezávadné výrobní a komerční zařízení, nezbytná technická infrastruktura              a dopravní zařízení. Mohou se zde vyskytnout i plochy veřejné zeleně, veřejných prostranství a odstavné plochy.

Nepřípustné využití

Veškeré ostatní neuvedené činnosti, zařízení a funkce, zejména ty, které zhoršující kvalitu životního prostředí (např. závadná výroba, kapacitní sklady a skládky stavebních materiálů, tuhých komunálních odpadů apod.) včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro zónu občanského vybavení.

### 6.2.2    OV – Plocha veřejné vybavenosti – školství

Převažující účel využití (hlavní využití)

Jedná se o plochy pro školská, vzdělávací a výchovná zařízení a s nimi související stavby (stravování, školní družina apod.) a pozemky související dopravní                 a technické infrastruktury a veřejných prostranství.

Podmíněně přípustné využití

Plochy veřejné zeleně, nezbytná technická infrastruktura, dopravní zařízení              a odstavné plochy.

Nepřípustné využití

Veškeré ostatní neuvedené činnosti, zařízení a funkce, zejména ty, jež zhoršující kvalitu životního prostředí (závadná výroba, kapacitní sklady a skládky stavebních materiálů, tuhých komunálních odpadů apod.), včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro zónu občanského vybavení.

### 6.2.3    OV – Plocha veřejné vybavenosti – veřejná správa a administrativa

Převažující účel využití (hlavní využití)

Zejména plochy pro veřejnou správu (státní správa a samospráva) včetně pozemků související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.

Podmíněně přípustné využití

Nezávadné výrobní a komerční zařízení, nezbytná technická infrastruktura              a dopravní zařízení. Mohou se zde vyskytnout i plochy veřejné zeleně a odstavné plochy.

Nepřípustné využití

Veškeré ostatní neuvedené činnosti, zařízení a funkce, zejména ty, jež zhoršující kvalitu životního prostředí (závadná výroba, kapacitní sklady a skládky stavebních materiálů, tuhých komunálních odpadů apod.), včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které jednotlivě, nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro zónu občanského vybavení.

### 6.2.4    OV – Církevní stavby a zařízení

Převažující účel využití (hlavní využití)

Zejména plochy pro duchovní a kulturní aktivity včetně pozemků související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.

Podmíněně přípustné využití

Nezávadné komerční zařízení, nezbytná technická infrastruktura a dopravní zařízení. Mohou se zde vyskytnout i plochy veřejné zeleně a odstavné plochy.

Nepřípustné využití

Veškeré ostatní neuvedené činnosti, zařízení a funkce, zejména ty, jež zhoršující kvalitu životního prostředí (závadná výroba, kapacitní sklady a skládky stavebních materiálů, tuhých komunálních odpadů apod.), včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které jednotlivě, nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro zónu občanského vybavení.

### 6.2.5    OH – Plocha pro veřejná pohřebiště a související služby

Převažující účel využití (hlavní využití)

Plochy pro pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských ostatků - plochy hřbitovů včetně technického zázemí (márnice, kaple, obřadní síně)  a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.

Podmíněně přípustné využití

Nezbytná technická infrastruktura a dopravní zařízení a dále plochy veřejné zeleně  a odstavné plochy.

Nepřípustné využití

Veškeré ostatní neuvedené činnosti, zařízení a funkce, zejména ty, jež zhoršující kvalitu životního prostředí (závadná výroba, kapacitní sklady a skládky stavebních materiálů, tuhých komunálních odpadů apod.) a obecně ty které mohou narušit pietní důstojnost. Nepřípustné jsou taktéž činností a zařízení chovatelské                a pěstitelské, které jednotlivě, nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro zónu občanského vybavení.

### 6.2.6    OS – Plocha pro tělovýchovu a sport

Převažující účel využití (hlavní využití)

Zejména plochy pro aktivní nebo pasivní využívání volného času sportovní činností sloužící k regeneraci organismu a pozemky související dopravní                a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Mezi plochy pro tělovýchovu   a sport jsou zahrnuty plochy a zařízení každodenní rekreace, zejména veřejná sportoviště a tělovýchovná zařízení.

Podmíněně přípustné využití

Stravovací a ubytovací zařízení, maloobchod a doprovodné služby a zařízení. Mohou se zde vyskytnout i plochy veřejné zeleně a odstavné plochy.

Nepřípustné využití

Veškeré ostatní neuvedené činnosti, zařízení a funkce, zejména ty, jež zhoršující kvalitu životního prostředí (závadná výroba, kapacitní sklady a skládky stavebních materiálů, tuhých komunálních odpadů apod.), včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které jednotlivě, nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro zónu občanského vybavení.

## 6.3	Výroba a sklady

Plochy výrobních aktivit slouží pro činnosti výroby a skladování (obvykle v uzavřených areálech s malou frekvencí styku s veřejností), zpracování surovin prvovýroby, výrobních služeb a činnosti spojené s likvidací odpadů, vč. sběru a skládkování s monofunkčními         a polyfunkčními objekty včetně ploch manipulačních, přístupových komunikací, vleček        a speciálních přepravních drah, parkovišť, chodníků a areálové zeleně. Jsou vymezeny tak, aby byl co nejvíce omezen negativní dopad na plochy bydlení, plochy rekreace, plochy občanského vybavení a plochy zeleně s obytným prostředím. V hlavním výkresu územního plánu jsou tyto plochy označeny kódy regulačních zón začínajícím velkým V. Tyto zóny výrobních aktivit jsou dále členěny na tyto funkční typy:

VZ	–  Plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu

VP	–  Plocha pro průmyslovou výrobu a skladování

VD	–  Plocha pro drobnou výrobu a výrobní služby

SP	–  Plocha smíšená výroby a bydlení

### 6.3.1    VZ – Plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu

Převažující účel využití (hlavní využití)

Plochy pro zemědělskou živočišnou a rostlinnou výrobu, pro malohospodaření, zemědělské služby, přidruženou nezemědělskou výrobu, zahradnictví, lesní hospodářství a zpracování dřevní hmoty včetně komerční vybavenosti související 
s funkčním využitím plochy.

Podmíněně přípustné využití

Komerční aktivity (velkoobchodní a skladová zařízení, servisní a opravárenské areály), občanská infrastruktura (vybavenost pro zaměstnance), výjimečně přípustné jsou byty pro majitele provozovny a osoby zajištující dohled a údržbu.

Nepřípustné využití

Veškeré ostatní neuvedené činnosti, zařízení a funkce, zejména bydlení a občanské vybavení vyžadující nezávadné prostředí (školská základní zařízení, zdravotnická    a sociální zařízení).

### 6.3.2   VP – Plocha pro průmyslovou výrobu a sklady

Převažující účel využití (hlavní využití)

Plochy pro průmyslovou výrobu, skladování, zpracování surovin, výrobní služby     a plochy pro činnosti spojené s provozováním sítí technické infrastruktury, včetně čerpacích stanic PHM a komerční vybavenosti související s funkčním využitím plochy, přičemž minimálně 20% každé jednotlivé plochy bude využito pro výsadbu geograficky původních druhů zeleně.

Podmíněně přípustné využití

Komerční aktivity (velkoobchodní a skladová zařízení, servisní a opravárenské areály), občanská infrastruktura (vybavenost pro zaměstnance), výjimečně přípustné jsou byty pro majitele provozovny a osoby zajištující dohled a údržbu.

Nepřípustné využití

Veškeré ostatní neuvedené činnosti, zařízení a funkce, zejména bydlení a občanské vybavení vyžadující nezávadné prostředí (školská základní zařízení, zdravotnická    a sociální zařízení).

### 6.3.3    VD – Plocha pro drobnou výrobu a výrobní služby

Převažující účel využití (hlavní využití)

Plochy určené pro drobnou průmyslovou výrobu, malovýrobu a přidruženou výrobu, pro výrobní služby a řemeslnou výrobu, se zanedbatelnými rušivými účinky na okolí, přičemž minimálně 10% každé jednotlivé plochy bude využito pro výsadbu geograficky původních druhů zeleně. Je možné umístit zde čerpací stanice PHM a komerční vybavenost související s funkčním využitím plochy.

Podmíněně přípustné využití

Komerční aktivity (obchodní a skladová zařízení, servisní a opravárenské areály), občanská infrastruktura (vybavenost pro zaměstnance), výjimečně přípustné jsou byty pro majitele provozovny a osoby zajištující dohled a údržbu.

Nepřípustné využití

Veškeré ostatní neuvedené činnosti, zařízení a funkce, zejména bydlení a občanské vybavení vyžadující nezávadné prostředí (školská základní zařízení, zdravotnická
a sociální zařízení).

### 6.3.4   SP – Plocha smíšená výroby a bydlení

Převažující účel využití (hlavní využití)

Plochy pro bydlení v kombinaci s plochami pro výrobu charakteru výrobních služeb, což je výroba, která svým provozováním, výrobním a technickým zařízením a negativními účinky nenarušuje užívání staveb a zařízení ve svém okolí                  a nezhoršuje životní prostředí souvisejícího území nad přípustnou míru, přičemž podíl plochy pro výrobu může činit maximálně 60% z každé jednotlivé plochy.

Podmíněně přípustné využití

Komerční aktivity (drobná skladová zařízení, servisní a opravárenské služby), občanská infrastruktura (vybavenost pro zaměstnance), byty pro majitele provozovny a osoby zajištující dohled a údržbu. Mohou se zde vyskytnout také přiměřené parkovací plochy a garáže k objektům bydlení či pro potřeby zaměstnanců a zákazníků.

Nepřípustné využití

Veškeré ostatní neuvedené činnosti, zařízení a funkce, zejména občanská infrastruktura vyžadující nezávadné prostředí (školská základní zařízení, zdravotnická a sociální zařízení).

## 6.4	Rekreace

Plochy rekreace a sportu jsou určeny pro zajištění podmínek pro rekreaci v kvalitním prostředí. Plochy zahrnují zpravidla pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných prostranství, občanského vybavení, veřejných tábořišť, přírodních koupališť a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí   ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami.

V hlavním výkresu územního plánu jsou tyto plochy označeny kódy regulačních zón začínajícím velkým R.

RI – Plocha rodinné rekreace

Převažující účel využití (hlavní využití)

Plochy, ve kterých převažuje rekreace v rodinných chatách a chatových osadách.

Podmíněně přípustné využití

Pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných prostranství, občanského vybavení a dalších pozemků související dopravní           a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami.

Nepřípustné využití

Veškeré ostatní neuvedené činnosti, zařízení a funkce, které narušují pohodu prostředí, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně.

## 6.5	Technická infrastruktura

Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody. Součástí těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury.

Plochy technické infrastruktury se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků pro tuto infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití    a kdy jiné využití těchto pozemků není možné. V ostatních případech se v plochách jiného způsobu využití vymezují pouze trasy vedení technické infrastruktury.

Stavby a zařízení pro technickou obsluhu území jsou umístěny v takových polohách, aby co nejméně obtěžovaly zejména plochy bydlení, plochy rekreace a plochy občanské infrastruktury. Při umísťování nových zařízení a ploch je třeba posoudit vhodnost z hlediska dopadů na okolí.

V hlavním výkresu územního plánu jsou tyto plochy označeny kódy regulačních zón začínajícím velkým T. Tyto zóny technické infrastruktury jsou dále členěny na tyto funkční typy:

TV 	–  Plocha pro zařízení technické infrastruktury – vodní hospodářství

TE 	–  Plocha pro zařízení technické infrastruktury – energetika

TO 	–  Plocha pro zařízení technické infrastruktury – technické zabezpečení obce

### 6.5.1   TV – Plocha pro zařízení technické infrastruktury – vodní hospodářství

Převažující účel využití (hlavní využití)

Činnosti a zařízení technické povahy související s vodním hospodářstvím, pokud nenarušují prostředí nad přípustnou míru. Plochy zahrnují zejména pozemky vedení pro vodní hospodářství (vodovody, kanalizace) a staveb a zařízení s nimi provozně souvisejících. Součástí těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití

Plochy veřejné zeleně a odstavné plochy.

Nepřípustné využití

Nepřípustné jsou veškeré ostatní neuvedené činnosti, zařízení a funkce, které narušují prostředí, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně.

### 6.5.2    TE – Plocha pro zařízení technické infrastruktury – energetika

Převažující účel využití (hlavní využití)

Činnosti a zařízení technické povahy související s energetikou, pokud nenarušují prostředí nad přípustnou míru. Plochy zahrnují zejména pozemky vedení pro energetická zařízení (elektrorozvody, rozvody plynu a tepla, produktovody)           a staveb a zařízení s nimi provozně souvisejících. Součástí těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití

Plochy veřejné zeleně a odstavné plochy.

Nepřípustné využití

Nepřípustné jsou veškeré ostatní neuvedené činnosti, zařízení a funkce, které narušují prostředí, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně.

### 6.5.3   TO - Plocha pro zařízení technické infrastruktury - technické zabezpečení

Převažující účel využití (hlavní využití)

Činnosti a zařízení technické povahy související s technickým zabezpečením obce, pokud nenarušují prostředí nad přípustnou míru. Plochy zahrnují zejména pozemky určené pro umísťování staveb a zařízení sloužících k zabezpečení údržby a ochrany veřejných ploch a prostranství (technické a úklidové služby; sběr, zpracování a likvidace odpadu, skládky a spalovny odpadu, protipovodňové hráze). Součástí těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití

Plochy veřejné zeleně a odstavné plochy.

Nepřípustné využití

Nepřípustné jsou veškeré ostatní neuvedené činnosti, zařízení a funkce, které narušují prostředí, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně.

## 6.6	Plochy vodní a hospodářské

Plochy vodních toků a vodních ploch představují území, které se vyznačuje tekoucí nebo stojatou vodou. Jsou zejména tvořeny vodními toky přirozenými, pro něž je charakteristický stálý nebo dočasný pohyb vody v korytě ve směru celkového sklonu terénu. Dále sem patří plochy nádrží a jezer - zejména pro akumulaci vody v přírodní prohlubni nebo uměle vytvořeném prostoru na zemském povrchu, ve kterém se zdržuje nebo zpomaluje odtok vody z povodí. Tyto vodní plochy plní funkci ekologicko - stabilizační, krajinotvornou, rekreační, estetickou a hospodářskou. V hlavním výkresu územního plánu jsou tyto plochy označeny kódy regulačních zón začínajícím velkým W. Plochy vodních toků a vodních ploch jsou dále členěny na tyto funkční typy:

WT –  Vodní tok

W 	–  Vodní plocha

### 6.6.1   WT – vodní tok

Převažující účel využití (hlavní využití)

Činnosti a zařízení sloužící k údržbě a regulaci vodních toků a sledování vodního režimu.

Podmíněně přípustné využití

Územní systémy ekologické stability, protierozní opatření a nezbytné sítě technické infrastruktury, které jsou v souladu s koncepcí tohoto územního plánu. Mohou se zde vyskytnout i plochy veřejné a krajinné zeleně, odstavné                    a manipulační plochy.

Nepřípustné využití

Nepřípustné jsou veškeré ostatní neuvedené činnosti, zařízení a funkce, zejména ty, které by mohly omezit průtočnost, zmenšit kapacitu koryta nebo zhoršit kvalitu protékající nebo zadržené vody.

### 6.6.2    W – vodní plocha

Převažující účel využití (hlavní využití)

Plochy vodní a vodohospodářské vymezené za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny.

Podmíněně přípustné využití

Územní systémy ekologické stability, protierozní opatření a nezbytné sítě technické infrastruktury, které jsou v souladu s koncepcí tohoto územního plánu. Mohou se zde vyskytnout i plochy veřejné a krajinné zeleně, odstavné                    a manipulační plochy.

Nepřípustné využití

Veškeré ostatní neuvedené činnosti, zařízení a funkce, zejména ty, které by mohly omezit průtočnost, zmenšit kapacitu koryta nebo zhoršit kvalitu protékající nebo zadržené vody.

## 6.7	Plochy sídelní zeleně

Jedná se o plochy s vysokým podílem zeleně v zastavěném území a zastavitelných plochách. Tyto plochy jsou buď oploceny (vyhrazená zeleň) nebo přímo navazují             na veřejné prostory  a dopravní plochy (veřejný dopravní pás).

Plochy sídelní zeleně tvoří plochy určené pro okrasnou, užitkovou, záměrně vytvořenou       a udržovanou zeleň, převážně v současně zastavěném a zastavitelném území. V hlavním výkresu územního plánu jsou tyto plochy označeny kódy regulačních zón začínajícím velkým Z.

Z* – Plocha sídelní zeleně

Převažující účel využití (hlavní využití)

Nezpevněné ozeleněné plochy zpravidla se sadovnickou úpravou.

Podmíněně přípustné využití

Účelové a místní komunikace, chodníky, pěší trasy a cyklistické komunikace, parkoviště, odstavné plochy, autobusové zastávky, vodní plochy, zahradní domky, besídky, altánky, objekty sloužící k údržbě zeleně, veřejné záchodky, odpočinkové plochy s lavičkami, drobná dětská hřiště, sportovní a tělovýchovná zařízení, drobné sakrální stavby a technická infrastruktura sloužící obsluze ploch.

Nepřípustné využití

Veškeré ostatní neuvedené činnosti, zařízení a funkce, zvláště ty, které narušují životní prostředí, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně (včetně výsadby geograficky nepůvodních druhů zeleně).

## 6.8	Plochy dopravní infrastruktury

Jedná se o plochy zahrnující pozemky dopravních tras, staveb a zařízení pozemních silničních komunikací, drah a jiných druhů dopravy. Plochy slouží pro vedení dopravních tras a jsou vymezeny včetně pozemků, na kterých jsou komunikace umístěny. Zahrnují území určená pro umísťování dopravních zařízení sloužících výhradně pro pohyb motorových vozidel, ale také chodců a zemědělské techniky, cyklistů a cykloturistů. Kromě samotných komunikací se jedná například o náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty          a doprovodné a izolační zeleně, pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení. Plochy pozemních silničních komunikací tvoří veřejně přístupná prostranství umožňující veřejnou obsluhu funkčních ploch (silniční komunikace procházející zastavěným územím, příjezdové komunikace k jednotlivým nemovitostem, pěší zóny a jiné veřejné prostory, cyklistické stezky a trasy, chodníky, autobusové zastávky, odstavné plochy, pásy zeleně podél komunikací, technické sítě). Veřejné dopravní pásy jsou vymezeny samostatně, pokud nejsou zařazeny do jiných funkčních ploch a pokud je to nezbytné k zajištění dopravní přístupnosti, například ploch výroby, ploch občanského vybavení pro maloobchodní prodej, popřípadě ploch těžby nerostů.

V hlavním výkresu územního plánu jsou tyto plochy označeny kódy regulačních zón začínajícím velkým D. Plochy pro silniční dopravu jsou dále členěny na tyto funkční typy:

D 	–  Plocha dopravní infrastruktury

DS 	–  Plocha pro silniční dopravu

DX 	–  Plocha pro specifické formy dopravy

### 6.8.1    D – Plocha dopravní infrastruktury

Převažující účel využití (hlavní využití)

Plochy silničních komunikací a účelových komunikací mimo zastavěné území. Obecně jsou zde přípustné činnosti a zařízení dopravní povahy, pokud nenarušují životní prostředí nad přípustnou míru.

Podmíněně přípustné využití

Odstavné plochy, autobusové zastávky, přilehlé pásy zeleně, aleje a nezbytné sítě technické infrastruktury, které jsou v souladu s koncepcí tohoto územního plánu.

Nepřípustné využití

Veškeré činnosti a zařízení, které by mohly narušit plynulost nebo bezpečnost provozu.

### 6.8.2    DS – Plocha pro silniční dopravu

Převažující účel využití (hlavní využití)

Plochy silničních komunikací, místních obslužných komunikací, pěších komunikací a chodníků uvnitř zastavěného území. Obecně jsou zde přípustné činnosti a zařízení dopravní povahy, pokud nenarušují životní prostředí nad přípustnou míru.

Podmíněně přípustné využití

Odstavné plochy, autobusové zastávky, přilehlé pásy zeleně, aleje a nezbytné sítě technické infrastruktury, které jsou v souladu s koncepcí tohoto územního plánu.

Nepřípustné využití

Veškeré činnosti a zařízení, které by mohly narušit plynulost nebo bezpečnost provozu.

### 6.8.3   DX – Plocha pro specifické formy dopravy

Převažující účel využití (hlavní využití)

Pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, například autobusová nádraží, terminály, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné    a řadové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot.

Podmíněně přípustné využití

Přilehlé pásy zeleně, aleje a nezbytné sítě technické infrastruktury, které jsou v souladu s koncepcí tohoto územního plánu.

Nepřípustné využití

Veškeré činnosti a zařízení, které by mohly narušit plynulost nebo bezpečnost provozu.

## 6.9	Plochy veřejných prostranství

Plochy veřejných prostranství zahrnují stávající pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství.

V hlavním výkresu územního plánu jsou tyto plochy označeny kódy regulačních zón začínajícím velkým P.

PV –Plochy veřejných prostranství (s převahou zpevněné plochy)

Převažující účel využití (hlavní využití)

Plochy veřejných prostranství zahrnují stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití

Součástí ploch mohou být i pozemky dalších staveb a zařízení a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství.

Nepřípustné využití

Veškeré ostatní neuvedené činnosti, zařízení a funkce, zvláště ty, které narušují životní prostředí, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně (včetně výsadby geograficky nepůvodních druhů zeleně).

## 6.10	Plochy krajinné zeleně

Jedná se o ekologicky kvalitní rostlinná společenstva. Jsou to plochy, na nichž se vyskytuje přírodě blízká skladba porostů vyznačující se vysokým stupněm ekologické stability. Slouží pro funkčně samostatnou trvalou vegetaci bez primárního hospodářského využití umístěnou mimo plochy určené k plnění funkcí lesa.

Jedná se o extenzivní travní porosty a dřeviny, skupinovou, rozptýlenou, solitérní               a liniovou krajinnou zeleň, remízky, meze, pásy a plochy křovin, zeleň podél drobných vodotečí a vodních ploch a břehové porosty.

K – Plocha krajinné zeleně

Převažující účel využití (hlavní využití)

Extenzivní travní porosty, dřeviny, skupinová, rozptýlená, solitérní a liniová zeleň, břehové porosty a ekologicky kvalitní rostlinná společenstva. Plochy zeleně na nelesních pozemcích mimo zastavěné území a zastavitelné plochy, doprovodná a rozptýlená krajinná zeleň.

Podmíněně přípustné využití

Prvky územních systémů ekologické stability (biokoridory), pěší, cyklistické, účelové           a místní komunikace, vodní plochy, stavby spojené s obhospodařováním pozemků                a nezbytné sítě technické infrastruktury, které jsou v souladu s koncepcí tohoto územního plánu.

Nepřípustné využití

Veškeré ostatní neuvedené činnosti, zařízení a funkce, zvláště ty, které nenávratně znehodnocují životní prostředí, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně (včetně výsadby geograficky nepůvodních druhů zeleně). Zejména se jedná o rekreační zařízení                   a občanskou infrastrukturu. Je zde zakázáno umísťování reklamních panelů a pevných oplocenek. Plochy krajinné zeleně jsou nezastavitelnými plochami.

V plochách krajinné zeleně je zejména zakázáno umísťování reklamních panelů a pevných oplocenek.

## 6.11	Plochy lesní

Jedná se o plochy lesního půdního fondu a o pozemky určené k plnění funkcí lesa            ve smyslu lesního zákona, a to zalesněné i nezalesněné. V hlavním výkresu územního plánu jsou tyto plochy označeny kódy regulačních zón začínajícím velkým L.

L – Plocha lesní

Převažující účel využití (hlavní využití)

Plochy lesní produkce zahrnující pozemky plnící funkci lesa, aktivity zvyšující ekologickou stabilitu krajiny, pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití

Extenzivní travní porosty (paseky), vodní toky, vodní plochy, účelové komunikace, prvky územních systémů ekologické stability, stavby zařízení a plochy spojené s obhospodařováním lesních pozemků, stavby pro plnění funkce lesa, pěší a cyklistické trasy (pokud probíhají po stávajících účelových komunikacích a lesních cestách)                a nezbytné sítě technické infrastruktury, které jsou v souladu s koncepcí tohoto územního plánu.

Nepřípustné využití

Nepřípustné jsou veškeré ostatní neuvedené činnosti, zařízení a funkce, zvláště ty které nenávratně znehodnocují životní prostředí, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně. Zejména se jedná o stavby rekreačních zařízení a občanského vybavení. Je zde zakázáno umísťování reklamních panelů a pevných oplocenek.

Plochy lesní jsou nezastavitelnými plochami. V plochách lesních je dále zejména zakázáno umísťování reklamních panelů a pevných oplocenek.

## 6.12	Plochy zemědělské

Jedná se o zemědělsky využívané nebo jinak obhospodářovávané krajinné plochy vyznačující se nižším stupněm ekologické stability sloužící zejména k produkci zemědělských plodin. Vymezují se za účelem zajištění podmínek pro převažující zemědělské využití.

Z 	–  Plocha zemědělská – drobná držba

Z 	–  Plocha zemědělská – trvalé travní porosty

Z 	–  Plocha zemědělská – orná půda

Převažující účel využití (hlavní využití)

Plochy zemědělského půdního fondu, intenzivní travní porosty, účelové komunikace             a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a polní cesty, pokud nejsou vyčleněny samostatně v rámci ploch dopravní infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití

Prvky územních systémů ekologické stability a ostatní aktivity zvyšující ekologickou stabilitu krajiny, pozemky staveb pro zemědělství, suché poldry, vodní plochy, protierozní opatření, dělení větších ploch orné půdy zatravněnými pásy, objekty zemědělské výroby, stavby spojené s obhospodařováním pozemků, pěší a cyklistické trasy (pokud probíhají      po okrajích zemědělsky využívaných pozemků nebo po stávajících účelových komunikacích a polních cestách) a nezbytné sítě technické infrastruktury, které jsou v souladu s koncepcí tohoto územního plánu.

Nepřípustné využití

Veškeré ostatní neuvedené činnosti, zařízení a funkce, zvláště ty, které nenávratně znehodnocují životní prostředí, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně (včetně zvětšování ploch orné půdy rozoráváním mezí a ničení interakčních prvků). Zejména se jedná o stavby rekreačních zařízení a občanského vybavení. Je zde zakázáno umísťování reklamních panelů a pevných oplocenek.

V plochách zemědělských je zejména zakázáno umísťování reklamních panelů a pevných oplocenek.

# 7.	Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření staveb

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření staveb a opatření k zajišťování obrany         a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, se vymezují za účelem vyvlastnění pozemků nebo omezení práv k pozemkům a stavbám.

Veřejný zájem na vyvlastnění musí být prokázán ve vyvlastňovacím řízení.

Obecně se za veřejně prospěšné stavby považují objekty určené pro veřejně prospěšné služby       a pro veřejně technické a inženýrské vybavení území, které  podporuje jeho rozvoj a ochraňuje životní prostředí.

7.1 	Plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva 
(dle §170 a §101 STZ)

Veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně ploch nezbytných k zajištění jejich výstavby a řádného užívání pro stanovený účel.

    - Doprava:

- Obslužná komunikace k navrženému vodojemu (ve výkrese označená kom 1)

- Navržené chodníky a pěší trasy (ve výkrese označené 74)

- Navržené polní cesty

- Navržené cyklotrasy

Předkupní právo má být vloženo pro Městys Ostrovačice.

    - Vodovod:

- Přívodní vodovodní řad

- Rozvodné vodovodní řady

- Vodojem - ve výkrese označený 78

Předkupní právo má být vloženo pro Městys Ostrovačice a Vírský oblastní vodovod.

    - Energetika:

- Venkovní vedení VN 22 kV

- Trafostanice 22/0,4 kV

Předkupní právo má být vloženo pro Městys Ostrovačice a E.ON Česká republika.

7.2 	Plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění (dle §170 STZ)

Jedná se o plochy, na kterých je uvažována asanace (ozdravění) území - navržena je asanace dvou objektů (původní hospodářské budovy) za budovou základní školy.

Předkupní právo má být vloženo pro Městys Ostrovačice.

7.3. 	Plochy a koridory pouze s možností uplatnění předkupního práva (dle §101 STZ)

Veřejně prospěšné stavby občanského vybavení, které jsou veřejnou infrastrukturou dle     §2 odst. 1 písm. 3 – veřejná prostranství:

- Plocha sportovních zařízení (ve výkresové části označená 71)

- Sběrný dvůr (ve výkresové části označený 97)

Předkupní právo má být vloženo pro Městys Ostrovačice.

# 8. 	Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Jedná se o veřejně prospěšná opatření s možností vyvlastnění a uplatnění předkupního práva

(dle §2 odst. 1 písm. m, výběr dle §170 STZ)

  - Opatření ke zvyšování retenčních schopností území:

- Vodní plochy (ve výkrese označené 79, 80, 81, 99, 100)

- Vodní toky (ve výkrese označené 89)

Předkupní právo má být vloženo pro Městys Ostrovačice.

8.2. 	Územní systémy ekologické stability:

- Lokální biocentrum

- Lokální biokoridory

- Interakční prvky liniové

Předkupní právo má být vloženo pro Českou republiku.

# 9.	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů připojené grafické části

Územní plán Ostrovačice obsahuje:

I.	ÚP Ostrovačice

a)  Textová část – 21 stran

b)  Grafická část

1	Výkres základního členění					1 : 5 000

2	Hlavní výkres							1 : 5 000

3	Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací		1 : 5 000

4	Návrh dopravního řešení						1 : 5 000

5	Návrh zásobování vodou						1 : 5 000

6	Návrh odkanalizování						1 : 5 000

7	Návrh energetiky a spojů						1 : 5 000

II.	Odůvodnění ÚP Ostrovačice

- Textová část – 34 stran

b)  Grafická část

8	Koordinační výkres						1 : 5 000

9	Koordinační výkres						1 : 2 000

10	Výkres širších vztahů						1 : 50 000

11	Výkres předpokládaných záborů půdního fondu			1 : 5 000